## Slide 1: 产品选型及测试应用说明
莆田市城厢区易易联电子设备有限公司
http://www.chinaeelink.com

## Slide 2: 目录
产品特点
CONTENTS
声光报警器选型表
USB声光报警器测试连接图
RS232串口声光报警器测试连接图(电脑有串口)
RS232串口声光报警器测试连接图(电脑无串口)
RS485声光报警器测试连接图(电脑有串口)
RS485声光报警器测试连接图(电脑无串口)
RS485声光报警器测试连接图(电脑有485接口)

## Slide 3: 产品特点
采用专用报警喇叭
一般同类型的报警器
采用压电喇叭，声音尖锐刺耳，价格便宜，而且
报警工作时间短，容易损坏，而本公司的产品采
用防磁报警专用喇叭，声音柔和，可以长时间报
警工作，使用寿命长。

## Slide 4: 声光报警器选型表
序号 | 型号 | 接口 类型 | 工作电压 | 形状 | 报警响度 | 声音 类型 | 音量是否可控 | 应用场合 | 建议线路 控制长度 | 参考图片
1 | SG-USB-F | USB | 5V USB取电 | 方形 | 90~100dB | 2种 | 不可控 | 控制简单，直接与电脑的USB相联，生成虚拟串口，向虚拟串口发送指令。本设备只能用于室内报警提醒。 | 5米以内 | 
2 | SG-232-F | 串口 | 5V USB取电 | 方形 | 90~100dB | 2种 | 不可控 | 控制简单，直接与设备的串口相联，并提供5V的电源，向串口发送指令。本设备只能用于室内报警提醒。 | 15米以内 | 
3 | SG-485-F | RS485 | 直流12V~24V | 方形 | 90~100dB | 2种 | 不可控 | 联接较为复杂，设备的RS485接口相联，并提供相应的电源，向RS45发送指令。本设备只能用于室内报警提醒。 | 100米以内 | 
4 | SG-USB-Y | USB | 5V USB取电 | 圆形 | 100~110dB | 2种 | 不可控 | 控制简单，直接与电脑的USB相联，生成虚拟串口，向虚拟串口发送指令。本设备可用于室内或室外报警提醒。 | 5米以内 | 
5 | SG-485-Y | RS485 | 直流12V~24V 或交流 9V~18V | 圆形 | 100~110dB | 2种 | 不可控 | 联接较为复杂，设备的RS485接口相联，并提供相应的电源，向RS45发送指令。本设备可用于室内或室外报警提醒。 | 100米以内 | 
6 | SG-485-YS | RS485 | 直流12V~24V 或交流 9V~18V | 圆形 | 100~110dB | 报警声音由用户自定义 | 可控 | 联接较为复杂，设备的RS485接口相联，并提供相应的电源，向RS45发送指令。本设备可用于室内或室外报警提醒。 | 100米以内 （本产品正在测量中，即将量产） | 

## Slide 5: 产品现场应用实例
海关车辆自动检测报警
车道车辆过检异常报警

## Slide 6: USB声光报警器测试连接图
直接电脑的USB
方形USB声光报警器
圆形USB声光报警器
线路<5米
使用方法
1、根据系统到官网下载对应的驱动程序，并安装
2、插入声光报警器，系统认到新设备生自动生成
虚拟串口：
3、向虚拟串口发送指令即可

## Slide 7: RS232串口声光报警器测试连接图(电脑有串口)
直接电脑的COM口和USB接口
RS232声光报警器
线路<15米
使用方法
1、将声光报警器的DB9接头插入电脑的COM口，
将有一USB线插入电脑USB进行取电
2、向电脑的COM发送指令即可

## Slide 8: RS232串口声光报警器测试连接图(电脑无串口)
直接电脑的USB
RS232声光报警器
线路<15米
使用方法
1、将声光报警器的DB9接头插入USB转RS232口， 将有一USB线插入电脑USB进行取电；
2、向电脑的虚拟串口发送指令即可
Z-TEK 力特USB转RS232

## Slide 9: RS485声光报警器测试连接图(电脑有串口)
添加相关标题文字
ADD RELATED TITLE WORDS
01
T/R+
T/R-
GND
VCC
Z-TEK 力特 RS232转RS485
接电脑的串口
黄色线接R+
绿色线接R-
红黑色线电源，不分正负
电压12V~24V
设备
RS232(串口)转485
RS485声光报警器
(方形或圆形)
线路>15米

## Slide 10: RS485声光报警器测试连接图(电脑无串口)
添加相关标题文字
ADD RELATED TITLE WORDS
01
T/R+
T/R-
GND
VCC
Z-TEK 力特 USB转RS485
接电脑的USB
黄色线接R+
绿色线接R-
设备
USB转485
RS485声光报警器
实物参考
红黑色线电源，不分正负
电压12V~24V
线路>15米

## Slide 11: RS485声光报警器测试连接图(电脑有485接口)
添加相关标题文字
01
有些电脑具有485接口，比如研华的某些工控机：
黄色线接485A
绿色线接485B
红黑色线电源，不分正负
电压12V~24V
线路>15米